Braillské řádky

Focus 40

Focus 80

Uživatelská příručka

Obsah

Úvod	2

Důležité upozornění	2

Co je v zásilce?	2

Popis přístroje	2

Sklápěcí podložka/rukojeť klávesnice	6

Přenosná brašna	6

Kryt na braillskou klávesnici	6

Připojení Focusu	7

Konfigurace řádků Focus	7

Přehled klávesových příkazů řádků Focus	8

Provozní podmínky	13

Diagnostický režim	13

Informace v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění pozměněny. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována a kopírována nebo dále distribuována žádným způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, bez výslovného písemného souhlasu výrobce, firmy Freedom Scientific Inc., nebo výhradního distributora pro Českou republiku, firmy GALOP sro.

Copyright © Freedom Scientific BLV Group, LLC, 2004

Translation © GALOP sro. 2005

# Úvod

Braillské řádky Focus 40 a Focus 80 poskytují hmatové rozhraní k Vašemu počítači. Používání řádku Focus společně s programem na odečítání obrazovky jako je např. JAWS pro Windows může rozšířit Vaše možnosti při práci na počítači.

Braillské řádky Focus mají tyto vlastnosti:

40 nebo 80 braillských znaků

Naváděcí kurzorové tlačítko nad každým braillským znakem

Navigační tlačítko nad každým naváděcím kurzorovým tlačítkem

Braillská klávesnice s osmi klávesami (plus mezerník) ve stylu obouručního Pichtova psacího stroje plus dvě přídavné přeřazovací klávesy

Dva posuvníky, dvě kolébková tlačítka a dvě ovládací tlačítka; u modelu Focus 80 navíc dva kolébkové posuvníky

Dvě naváděcí kolečka, na každém konci braillského řádku jedno, které slouží pro rychlý pohyb po souborech, v seznamech či menu

Měnitelné nastavení tvrdosti braillských bodů

Stavové znaky, které lze přesunout na jeden z konců braillského řádku

Režim rychlého čtení pro rychlé procházení souborů

USB připojení k počítači

Sklápěcí podložka pod klávesnici, která při přenášení slouží jako rukojeť

# Důležité upozornění

Tento přístroj neobsahuje žádné uživatelem opravitelné díly. V případě neoprávněného pokusu o opravu nebo výměnu dílů uvnitř přístroje si prodejce vyhrazuje právo na okamžité ukončení záruky.

# Co je v zásilce?

Zásilka braillského řádku Focus se skládá z následujících součástí:

Braillský řádek Focus 40 nebo Focus 80

Sklápěcí podložka/rukojeť klávesnice

USB kabel

Transportní brašna

Tento manuál v černotiskové a digitální podobě (disketa nebo CD-ROM)

Originální anglická dokumentace

Zjistíte-li po rozbalení zásilky, že některá z výše uvedených součástí schází, kontaktujte prosím neprodleně svého dodavatele.

# Popis přístroje

Na levé straně řádku se nachází USB port typu B. Řádek Focus nevyžaduje externí zdroj pro napájení ze sítě.

Braillské řádky Focus mají braillské znaky téměř uprostřed přístroje tak, aby byly co nejblíže ke klávesnici. Nad každým braillským znakem je naváděcí kurzorové tlačítko, nad kterým se vždy nachází ještě navigační tlačítko.

Mezi braillskými znaky a přední částí přístroje je pod umělohmotným odklápěcím krytem umístěno osm braillských kláves ve stylu obouručního Pichtova psacího stroje, které slouží k zadávání příkazů. Podél přední části klávesnice jsou další tři tlačítka: levý shift, mezerník a pravý shift. Tato tři tlačítka se užívají společně s braillskými klávesami pro zadávání příkazů. Na obou koncích plochy řádku jsou naváděcí kolečka, které umožňují snadný pohyb.

Na přední části Focusu se nacházejí následující ovládací prvky. Pořadí je uvedeno zleva doprava:

Levý posuvník

Levé kolébkové tlačítko

Levé ovládací tlačítko

Levý kolébkový posuvník (pouze model Focus 80)

Pravý kolébkový posuvník (pouze model Focus 80)

Pravé ovládací tlačítko

Pravé kolébkové tlačítko

Pravý posuvník

## Ovládací prvky

Braillské řádky Focus obsahují dvě naváděcí kolečka, dva posuvníky, dvě kolébková tlačítka, dvě ovládací tlačítka, dva kolébkové posuvníky (pouze u modelu Focus 80) a nad každým braillským znakem naváděcí kurzorové tlačítko a navigační tlačítko.

### Naváděcí kolečka

Naváděcí kolečka na braillském řádku Focus umožňují rychlý pohyb po souborech, dialogových oknech, seznamech a menu. V souboru se lze pohybovat po řádcích, větách či odstavcích. Lze se také posouvat vpřed nebo zpět. V dialogovém okně se lze pohybovat po dostupných ovládacích prvcích a je možné s nimi pracovat. V menu se lze pohybovat nahoru a dolů po jednotlivých položkách.

### Posuvníky

Pokaždé, když stisknete jeden z posuvníků na braillském řádku Focus, se posunete o jednu délku zobrazení doleva nebo doprava (40 nebo 80 znaků). Oba posuvníky mají oválný tvar a dají tak snadno aktivovat palcem, pokud máte ruce položené na řádku a prsty čtete zobrazovaný text. Stiskněte levý posuvník na levé přední části Focusu, aby jste se posunuli doleva; stiskněte pravý posuvník na pravé přední části Focusu, aby jste se posunuli doprava. Funkci posuvníků lze rovněž obrátit tak, že po stisknutí levého posuvníku se posunete doprava a po stisknutí pravého posuvníku se posunete doleva. Pro upravení funkcí těchto a jiných ovládacích prvků použijte prosím nápovědu JAWSu k Manažeru klávesnice.

### Kolébková tlačítka

Kolébková tlačítka umožňují posun po řádcích směrem nahoru a dolů. Stiskněte horní část kolébkového tlačítka pro posun o jeden řádek nahoru; stiskněte dolní část kolébkového tlačítka pro posun o jeden řádek dolů. Po stisknutí kolébkového tlačítka spolu s posuvníkem dochází k posunu na začátek nebo konec řádku, na kterém se nachází kurzor. Stiskněte posuvník spolu s horní částí kolébkového tlačítka pro posun na začátek řádku. Stiskněte posuvník spolu s dolní částí kolébkového tlačítka pro posun na konec řádku.

### Ovládací tlačítka

Samotná ovládací tlačítka slouží k automatickému posunu. Pokud se stisknou zároveň s jinými ovládacími prvky, tak provádějí další složitější funkce.

### Kolébkové posuvníky (pouze u modelu Focus 80)

Dva kolébkové posuvníky na braillském řádku Focus 80 fungují jako další posuvníky, avšak pohybují se stejně jako kolébková tlačítka. Stiskněte horní část na libovolném z kolébkových posuvníků pro posun doleva; stiskněte dolní část pro posun doprava.

### Naváděcí kurzorová tlačítka

Nad každým braillským znakem se nachází naváděcí kurzorové tlačítko. Stiskněte naváděcí kurzorové tlačítko pro přesun kurzoru k příslušnému znaku nebo pro aktivaci odkazu na webové stránce či v e-mailové zprávě. V řádkovém režimu stiskněte naváděcí kurzorové tlačítko pro aktivaci menu nebo pro výběr dané položky.

Pro simulaci kliknutí pravým tlačítkem myši stiskněte a držte pravé ovládací tlačítko zároveň s naváděcím kurzorovým tlačítkem na příslušném místě.

### Navigační tlačítka

Navigační tlačítka jsou umístěna bezprostředně za naváděcími kurzorovými tlačítky. Počet navigačních tlačítek odpovídá počtu braillských znaků na braillském řádku Focus. Navigační tlačítka mají dva významy: čtrnáct tlačítek ve střední části řádku slouží pro usnadnění práce s počítačem a jsou jim přiřazeny speciální funkce (dále jsou označovány jako „funkční tlačítka“), zatímco zbývající navigační tlačítka slouží jako další posuvníky.

Hned za navigačními tlačítky je pět vystouplých hmatových značek, které pomáhají při rychlé orientaci mezi navigačními tlačítky a naváděcími kurzorovými tlačítky. Funkční tlačítka jsou číslována od větší značky, umístěné na středu řádku: směrem doleva 1 až 7, směrem doprava 8 až 14. Význam jednotlivých tlačítek je uveden v následující tabulce:

| tlačítko | funkce |
| --- | --- |
| 1 | SHIFT+TAB |
| 2 | Horní okraj okna |
| 3 | Braillský kurzor sleduje aktivní kurzor |
| 4 | Aktivní kurzor sleduje braillský kurzor |
| 5 | Přesunout braillský kurzor k PC kurzoru |
| 6 | Zopakovat poslední braillskou zprávu |
| 7 | Přepínání režimu automatického posunu |
| 8 | TAB |
| 9 | Dolní okraj okna |
| 10 | Zapnout anglický zkratkopis (Grade 2) |
| 11 | Přeložit aktuální slovo do plnopisu (Grade 2) |
| 12 | Přesunout braillský kurzor k aktuálnímu |
| 13 | Snížit rychlost automatického posunu |
| 14 | Zvýšit rychlost plynulého čtení |

Stisk libovolného navigačního tlačítka v oblasti vlevo od funkčních tlačítek má stejný význam jako stisk levého posuvníku, stisk navigační tlačítka vpravo od funkčních tlačítek

Poznámka: Výše uvedené rozložení funkčních tlačítek platí pro odečítací program JAWS verze 6.0 či novější. Starší verze JAWSu nemají definovány funkční tlačítka 6, 7, 13 a 14; pro jiné odečítací programy může být nastavení odlišné.

### Různé funkce

V následující tabulce jsou uvedeny funkce zadávané současným stiskem více ovládacích prvků:

| funkce | příkaz |
| --- | --- |
| Přepínání režimu automatického posunu | levé + pravé ovládací tlačítko |
| Snížit rychlost automatického posunu | levé ovládací tlačítko |
| Zvýšit rychlost plynulého čtení | pravé ovládací tlačítko |
| Kliknutí levým tlačítkem myši | posuvník + naváděcí kurzorové tlačítko |
| CONTROL + kliknutí levým tlačítkem | naváděcí kurzorové tlačítko + mezerník |
| PAGE DOWN | ovládací tlačítko + kolébkové tlačítko dolů |
| PAGE UP | ovládací tlačítko+ kolébkové tlačítko nahoru |
| Začátek souboru | levý posuvník + ovládací tlačítko |
| Konec souboru | pravý posuvník + ovládací tlačítko |
| END | posuvník + kolébkové tlačítko dolů |
| HOME | posuvník + kolébkové tlačítko nahoru |
| Označit text | pravé ovládací tlačítko + naváděcí kurzorové tlačítko |
| Označit blok | ovládací tlačítko + naváděcí kurzorové tlačítko na začátku bloku a totéž znovu na konci bloku |
| Zapnout/vypnout naváděcí kolečka | Levé nebo pravé kolečko + mezerník |

# Sklápěcí podložka/rukojeť klávesnice

Sklápěcí podložka slouží k podložení počítačové klávesnice nebo přenosného počítače pro pohodlnou práci s braillským řádkem Focus. Ve složeném stavu podložka funguje zároveň jako rukojeť pro přenášení.

Montáž: Otočnou kovovou lištu na stojánku natočte hladkou plochou ven a zasuňte ji z boku do vodících drážek na zadní straně braillského řádku, vycentrujte polohu stojánku vůči řádku a stojánek zajistěte dotažením velkých šroubů po obou stranách. Nejde-li lišta do vodících drážek hladce zasunout, uvolněte nejprve zajišťovací šrouby aby jejich konce nevyčnívaly nad plochu lišty.

Nastavení: Stiskněte západku na spodní straně podložky a vytažením rukojeti můžete upravte podložku tak, aby odpovídala šířce klávesnice nebo přenosného počítače.

Transport: Sundejte klávesnici nebo přenosný počítač, překlopte podložku před horní stranu braillského řádku a zatlačte rukojeť směrem k řádku, dokud nezacvakne západka. Pro opětovné rozložení nejprve stiskněte západku, povysuňte rukojeť směrem od řádku a překlopte podložku zpět do pracovní polohy.

# Přenosná brašna

Vodovzdorná přenosná brašna odpovídá rozměrům braillského řádku spolu s podložkou klávesnice. Brašnu byste měli použít vždy, když převážíte Focus, abyste braillský řádek ochránili před znečištěním a poškozením.

Na vnější straně přenosné brašny se nachází průhledné okénko na jmenovku; kapsa na uskladnění USB kabelu a dalších věcí je uvnitř brašny.

# Kryt na braillskou klávesnici

Pokud nepoužíváte braillskou klávesnici pro ovládání počítače, můžete ji překrýt krytem s hladkým povrchem a zvýšit tak své pohodlí při práci s braillským řádkem.

Na spodní straně krytu jsou tři výstupky, které se zasouvají do tří otvorů za braillskou klávesnicí (vlevo za bodem 7, uprostřed proti mezerníku a vpravo za bodem 8). Postup pro nasazení krytu je následující:

1. Oběma rukama podržte kryt tak, aby vroubkovaná část byla směrem dolů , hladká část směrem nahoru a výstupky na vzdálenější straně.

2. Ruce položte tak, abyste měli prsty na zadní části krytu a palce podél přední části; jeden z palců by měl být na západce ve středu přední hrany.

3. Podržte přední část krytu v úhlu asi 45 stupňů a zasuňte výstupky do otvorů za braillskými klávesami.

4. Palcem pevně přitlačte kryt směrem dozadu a zároveň prsty jemně tlačte na zadní část krytu směrem dolů.

5. Otočte krytem směrem dolů. Ujistěte se, že výstupky nevyklouzly s příslušných otvorů a při zavírání stále tlačte palci kryt směrem dozadu.

6. Domáčkněte palcem západku na přední hraně a zkontrolujte, zda kryt bezpečně drží a hladce navazuje na tělo řádku.

Pro opětovné sundání krytu uchopte západku ve středu hrany a zvedněte přední hranu krytu směrem nahoru.

# Připojení Focusu

Braillské řádky Focus jsou připojeny k Vašemu počítači  prostřednictvím rozhraní USB. Řádek je napájen přes počítač pomocí USB kabelu.

Poznámka: Ne všechny USB porty poskytují dostatečný příkon pro napájení braillského řádku Focus – řešením je v tomto případě dokoupení USB hubu s externím napájením.

# Konfigurace řádků Focus

Braillské řádky Focus mají několik vlastností, které si můžete upravit tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám. Můžete nastavit umístění stavových znaků, určit si začátek a konec pozice zobrazovaného řádku, změnit tvrdost braillských bodů nebo zapnout režim rychlého čtení.

Tato nastavení lze upravit pomocí Konfiguračního manažeru odečítacího programu JAWS, menu Nastavit, položka Braillské volby, tlačítko Pokročilé volby.  Otevřete výchozí konfigurační soubor default.jcf pro společnou změnu nastavení pro všechny aplikace nebo otevřete konfigurační soubor pro příslušnou aplikaci pro úpravu nastavení konkrétní aplikace. Další informace najdete v nápovědě pro Konfigurační manažer programu JAWS.

## Umístění informací na řádku

Můžete upřesnit, zda se stavové znaky mají nacházet na levém či pravém konci řádku nebo můžete zvolit, aby se vůbec nezobrazovaly. Podle výchozího nastavení se stavové znaky nacházejí na levém konci řádku.

## Zobrazovaný řádek

Upřesněte počáteční a koncový znak pro zobrazování informací. Na základě vlastních potřeb si pomocí editačních číselníků nastavte oblast, ve které mají být na řádku zobrazovány informace. Výchozí nastavení je dáno umístěním stavových znaků a délkou řádku.

## Volitelná tvrdost braillských bodů

Nastavte tvrdost braillských bodů na jednu z pěti možností. Přizpůsobte si tvrdost braillských bodů na úroveň, která nejvíce vyhovuje citlivosti Vašich prstů.

## Rychlé čtení

Nastavte si řádek Focus tak, aby jste používali pouze 20 braillských znaků. Omezení délky řádku na 20 znaků Vám pomůže urychlit čtení. Pokud je v dialogovém okně  Upravit pokročilé vlastnosti braillského řádku zaškrtnuto políčko Nastavit pro rychlé čtení, je nedostupné nastavení Umístění informací na řádku a Zobrazovaný řádek.

# Přehled klávesových příkazů řádků Focus

Tato část se věnuje klávesovým příkazům určeným  pro JAWS a braillské řádky Focus. Jakmile porozumíte této metodologii, pak již není třeba, aby jste se učili nazpaměť dlouhé výčty příkazů. Příkazy jsou rozděleny do následujících kategorií: základní příkazy, příkazy pro JAWS, příkazy pro Windows a braillské příkazy, jejich princip je však shodný. Příkazy pro Focus vycházejí z příkazů pro JAWS a Windows. Pokud znáte příkazy pro JAWS a Windows, snadno se naučíte příkazy pro Focus. Jestliže se seznámíte s příkazy pro Focus, snadno se také naučíte příkazy pro JAWS a Windows.

Poznámka: Některé z následujících příkazů jsou duplicitní s funkcemi posuvníků, kolébkových tlačítek, ovládacích tlačítek a kolébkových posuvníků, které byly v manuálu již dříve detailně popsány.

### Výjimky

Vyvolání funkční klávesy pomocí počítačové braillské číslice neplatí pro příkaz Vybrat ikonu Systémové lišty (INSERT+F11 na počítačové klávesnici), kterému je přiřazena kombinace pravý shift + K (pravý shift + body 1 3). Příkaz pro otevření dialogu Seznam úloh (INSERT+F10 na počítačové klávesnici) je pravý shift + 0 (pravý shift + body 3 5 6). Příkazy, které jsou přiřazeny podle konvence pro základní příkazy, nejsou již opakovány podle konvencí pro JAWS resp.  Windows příkazy.

Lze najít další výjimky, pokud nebyly k dispozici danné klávesy. Snažili jsme se však udržovat určitou podobnost s příkazy pro JAWS a Windows, jak jen to bylo možné.

## Základní příkazy

Tyto příkazy zahrnují nejběžnější funkce a zadávají se pomocí braillského řádku. Všechny základní příkazy používají pouze braillské klávesy a nepoužívají tlačítka shift nebo mezerník.

Poznámka: Pro snadné použití uvádíme u příkazů braillské znaky včetně ekvivalentní kombinace bodů. Pokud kombinaci bodů neodpovídá žádný braillský znak, je kombinace bodů uvedena v obou sloupcích.

### Tabulka základních příkazů pro JAWS a Windows

| popis | braillský znak | kombinace bodů |
| --- | --- | --- |
| Nabídka Start | í | body 3 4 |
| Vyvolat aplikační menu | body 3, 5 | body 3 5 |
| Minimalizovat vše | d | body 1 4 5 |
| Nápověda klávesnice | ď | body 1 4 5 6 |
| ENTER | bod 8 | bod 8 |
| BACKSPACE | bod 7 | bod 7 |
| ESCAPE | z | body 1 3 5 6 |

### Tabulka základních příkazů pro pohyb

| popis | braillský znak | kombinace bodů |
| --- | --- | --- |
| TAB | body 4 5 | body 4 5 |
| SHIFT+TAB | b | body 1 2 |
| PAGE UP | k | body 1 3 |
| PAGE DOWN | body 4 6 | body 4 6 |
| HOME | , (čárka) | bod 2 |
| END | bod 5 | bod 5 |
| Začátek souboru | l | body 1 2 3 |
| Konec souboru | body 4 5 6 | body 4 5 6 |
| CTRL+TAB (Okno následujícího dokumentu) | ř | body 2 4 5 6 |
| Následující řádek | bod 4 | bod 4 |
| Předchozí řádek | a | bod 1 |
| Posun vlevo na aktuálním řádku | . (tečka) | bod 3 |
| Posun vpravo na aktuálním řádku | znak pro velké písmeno | bod 6 |

### Tabulka základních příkazů pro pohyb kurzoru

| popis | braillský znak | kombinace bodů |
| --- | --- | --- |
| PC kurzor | p | body 1 2 3 4 |
| JAWS kurzor | j | body 2 4 5 |
| Přesunout braillský kurzor k aktivnímu kurzoru | r | body 1 2 3 5 |

### Tabulka základních braillských příkazů

| popis | braillský znak | kombinace bodů |
| --- | --- | --- |
| Aktivní kurzor sleduje braillský kurzor | t | body 2 3 4 5 |
| Přepnout braillský režim (řádkový, strukturovaný, hlášky syntez., atributy) | m | body 1 3 4 |

## Braillské příkazy

Tyto příkazy mění především nastavení řádku Focus a skládají se z kombinace kláves spolu s mezerníkem, který se v tomto případě používá stejným způsobem jako jiné přeřazovací klávesy (SHIFT, CONTROL, ALT atd.). Nejprve stiskněte a podržte mezerník a potom stiskněte další klávesu nebo klávesy pro příslušný příkaz.

Poznámka: Pro snadné použití uvádíme u příkazů braillské znaky včetně ekvivalentní kombinace bodů. Pokud kombinaci bodů neodpovídá žádný braillský znak, je kombinace bodů uvedena v obou sloupcích.

### Tabulka braillských příkazů

| popis | braillský znak | kombinace bodů |
| --- | --- | --- |
| Začátek okna | l + mezerník | body 1 2 3 + mezerník |
| Konec okna | body 4 5 6 + mezerník | body 4 5 6 + mezerník |
| Upravení braillských voleb | b + mezerník | body 1 2 + mezerník |
| Přeložit aktuální slovo do plnopisu (Grade 2) | t + mezerník | body 2 3 4 5 + mezerník |
| Zapnout anglický zkratkopis (Grade 2) | g + mezerník | body 1 2 4 5 + mezerník |
| Přepnout zobrazování znaků a atributů | í + mezerník | body 1 6 + mezerník |
| Přepnout zvýrazňování | m + mezerník | body 1 3 4 + mezerník |
| Přepnout do režimu osmi pixelů na mezeru | p + mezerník | body 1 2 3 4 + mezerník |
| Přepnout mezi osmibodem a šestibodem | 8 + mezerník | body 2 3 6 + mezerník |
| Určit zvýrazňování barev | c + mezerník | body 1 4 + mezerník |
| Změnit tvar kurzoru | č + mezerník | body 1 4 6 + mezerník |
| Omezit braillský kurzor | r + mezerník | body 1 2 3 5 + mezerník |

## Příkazy pro Windows

Příkazy pro Windows dodržují podobnou konvenci. Většina běžných příkazů pro Windows užívá kláves CTRL, ALT nebo SHIFT jako součást příkazu, na řádku Focus se v těchto případech používá tlačítko levý shift. Například příkaz pro zkopírování textu do schránky je na běžné klávesnici CTRL+C, tentýž příkaz na řádku Focus proto bude levý shift + C (levý shift + body 1 4). Použití stejných písmen pro zadávání obdobných příkazů velice usnadňuje jejich osvojení.

### Tabulka příkazů pro pohyb a úpravy

| popis | braillský znak | kombinace bodů |
| --- | --- | --- |
| ALT+TAB | levý shift + body 4 5 | levý shift + body 4 5 |
| Vložit ze schránky | levý shift + v | levý shift + body 1 2 3 6 |
| Zkopírovat do schránky | levý shift + c | levý shift + body 1, 4 |
| Vyjmout do schránky | levý shift + x | levý shift + body 1 3 4 6 |
| Zpět | levý shift + z | levý shift + body 1 3 5 6 |
| Vymazat | levý shift + d | levý shift + body 1 4 5 |

### Tabulka příkazů pro označení

| popis | braillský znak | kombinace bodů |
| --- | --- | --- |
| Označit následující znak | levý shift + znak pro velké písmeno | levý shift + bod 6 |
| Označit předchozí znak | levý shift + . (tečka) | levý shift + bod 3 |
| Označit následující řádek | levý shift + bod 4 | levý shift + bod 4 |
| Označit předchozí řádek | levý shift + a | levý shift + bod 1 |
| Označit do konce řádku | levý shift + bod 5 | levý shift + bod 5 |
| Označit od začátku řádku | levý shift + bod 2 | levý shift + bod 2 |
| Označit od horního okraje | levý shift + l | levý shift + body 1 2 3 |
| Označit k dolnímu okraji | levý shift + body 4 5 6 | levý shift + body 4 5 6 |
| Označit následující obrazovku | levý shift + body 4 6 | levý shift + body 4 6 |
| Označit předchozí obrazovku | levý shift + k | levý shift + body 1 3 |
| Vybrat vše | levý shift + šestibod | levý shift + body 1 2 3 4 5 6 |
| Označit rámec | pravý shift + body 3 5 | pravý shift + body 3 5 |
| Označit nadpis | pravý shift + ! (vykřičník) | pravý shift + body 2 3 5 |
| Vybrat odkaz | pravý shift + = (rovná se) | pravý shift + body 2 3 5 6 |

### Označení pomocí naváděcích kurzorových tlačítek

Při označení stiskněte a podržte levý shift a k němu příslušné naváděcí kurzorové tlačítko nad textem, kde chcete začít označovat. Pusťte obě tlačítka, přejděte na místo, kde chcete ukončit označení, a znovu stiskněte levý shift a příslušné naváděcí kurzorové tlačítko. Můžete použít libovolný příkaz pro navigaci při posunu od začátku po konec označeného textu, včetně naváděcích koleček, pokud však obrazovka obsahuje výběrové seznamy,  ovlivní se tím výběr označených informací.

## Příkazy pro JAWS

Tyto příkazy se dají snadno naučit, pokud znáte JAWS. Pokud se začínáte učit pracovat zároveň s řádkem Focus a programem JAWS, pak Vám tyto příkazy pomohou naučit se  běžné klávesové zkratky pro JAWS.

Klávesa pravý shift na řádku Focus odpovídá klávese INSERT na počítačové klávesnici. Například běžná klávesová zkratka vyvolání menu programu JAWS je INSERT+J, takže odpovídající příkaz pro Focus je pravý shift + j (pravý shift + body 2 4 5).

Mnoho klávesových zkratek pro JAWS užívá INSERT spolu s funkčními klávesami. Pro klávesové zkratky, které běžně užívají INSERT+F1 až F9, stiskněte a podržte tlačítko pravý shift na řádku Focus a zároveň stiskněte kombinaci bodů, odpovídající dané číslici v americkém počítačovém bodovém písmu. Například běžná klávesová zkratka pro vyvolání kontextové nápovědy programu JAWS je INSTERT+F1, klávesová zkratka pro Focus tak bude pravý shift + 1 (pravý shift + bod 2).

### Tabulka obecných příkazů

| popis | braillský znak | kombinace bodů |
| --- | --- | --- |
| Kontextová nápověda JAWSu | pravý shift + 1 | pravý shift + bod 2 |
| Aplikační okno JAWSu | pravý shift + j | pravý shift + body 2 4 5 |
| Nastavit výřečnost JAWSu | pravý shift + v | pravý shift + body 1 2 3 6 |
| Otevřít seznam úloh | pravý shift + 0 | pravý shift + body 3 5 6 |
| Zobrazit seznam ikon na systémové liště | pravý shift + k | pravý shift + body 1 3 |
| Obnovit obrazovku | pravý shift + z | pravý shift + body 1 3 5 6 |
| Přečíst typ a velikost písma | pravý shift + f | pravý shift + body 1 2 4 |
| Nápověda klávesových zkratek ve Windows | pravý shift + ř | pravý shift + body 2 4 5 6 |
| Přečíst aktuální okno | pravý shift + b | pravý shift + body 1 2 |
| Přečíst výchozí tlačítko v dialogu | pravý shift + e | pravý shift + body 1 5 |
| Ukončit JAWS | pravý shift + body 2 5 6 | pravý shift + body 2 5 6 |
| Vybrat syntezátor | pravý shift + s | pravý shift + body 2 3 4 |

### Tabulka funkcí kurzoru

| popis | braillský znak | kombinace bodů |
| --- | --- | --- |
| Přesunout JAWS na pozici PC kurzoru | pravý shift + - - | pravý shift + body 3 6 |
| Přesunout PC kurzor na pozici JAWS kurzoru | pravý shift + ú | pravý shift + body 3 4 6 |

### Tabulka funkcí nástrojů

| popis | braillský znak | kombinace bodů |
| --- | --- | --- |
| Spustit JAWS nástroje | pravý shift + ; (středník) | pravý shift + body 2 3 |
| Nastavit horní okraj rámce | pravý shift + ó | pravý shift + body 2 4 6 |
| Nastavit dolní okraj rámce | pravý shift + body 1 2 4 5 6 | pravý shift + body 1 2 4 5 6 |
| Popisovač Grafiky | pravý shift + g | pravý shift + body 1 2 4 5 |
| JAWS vyhledat | pravý shift + f + mezerník | pravý shift + body 1 2 4 + mezerník |
| JAWS vyhledat další | pravý shift + : (dvojtečka) | pravý shift + body 2, 5 |

# Provozní podmínky

Skladování: Teplota 0 - 60°C, relativní vlhkost vzduchu 80%.

Provoz: Teplota: 5 - 40°C, relativní vlhkost vzduchu 60% (nekondezující).

# Diagnostický režim

Braillské řádky Focus mají vestavěné diagnostické testy pro naváděcí kurzorová tlačítka, braillský řádek, naváděcí kolečka, braillské klávesy, posuvníky, kolébkové posuvníky a ovládací tlačítka.

Než vstoupíte do diagnostického režimu, odpojte řádek Focus od počítače.

## Zapnutí a vypnutí diagnostického režimu

V okamžiku, kdy připojujete Focus k počítači, stiskněte současně levé krajní naváděcí kurzorové tlačítko a navigační tlačítko. Na řádku se zobrazí text „press cr key/wheel/panel keys“, který oznamuje, že jste vstoupili do diagnostického režimu.

Pro ukončení diagnostického režimu vypojte a znovu připojte USB kabel.

## Testování naváděcích kurzorových tlačítek a navigačních tlačítek

Test naváděcích kurzorových tlačítek a navigačních tlačítek ověřuje, zda každé naváděcí kurzorové a navigační tlačítko na braillském řádku pracuje správně. Stiskněte libovolné naváděcí kurzorové tlačítko pro aktivaci bodů 5 6 7 8 pro braillský znak pod daným tlačítkem. Stiskněte libovolné navigační tlačítko pro aktivaci bodů 1 2 3 4 pro braillský znak pod daným tlačítkem.

## Testování kláves a ovládacích prvků

Test kláves a ovládacích prvků ověřuje, zda všechny klávesy, ovládací prvky a naváděcí kolečka fungují správně. Stiskněte postupně všechny ovládací prvky a ověřte, že se pro každý z nich na řádku objevuje unikátní zkratka.

## Testování a čištění braillských bodů

Než začnete provádět tento test, je nutné vypojit řádek Focus od počítače. Tento test braillského řádku slouží ke zjištění, zda je každá jehlička na řádku aktivní a zároveň také umožňuje vyčištění braillského řádku. Připojte USB kabel a současně stiskněte pravé krajní naváděcí kurzorové tlačítko spolu s navigačním tlačítkem. Po vstupu do testovacího režimu jsou všechny braillské znaky aktivovány a připraveny na čištění. Pro čištění používejte jemný hadřík namočený v izopropyl alkoholu. K čištění znaků nepoužívejte žádné jiné látky!

Pokud jste v režimu čištění, stiskněte pravé krajní naváděcí kurzorové tlačítko a všechny znaky se deaktivují. Stiskněte pravé krajní navigační tlačítko a všechny znaky se znovu aktivují.

Jestliže stisknete navigační tlačítko vedle pravého krajního navigačního tlačítka, znaky na řádku začnou blikat; pro ukončení stiskněte pravé krajní naváděcí kurzorové tlačítko nebo navigační tlačítko.

Po stisknutí naváděcího kurzorového tlačítka vedle pravého krajního naváděcího kurzorového tlačítka se na všech znacích řádku začnou střídat dvě bodové kombinace; pro ukončení stiskněte opět pravé krajní naváděcí kurzorové tlačítko nebo navigační tlačítko.

Výrobce:

Freedom Scientific BLV Group, LLC

Florida, USA

Distribuce v ČR:

GALOP sro., Bořivojova 58, 130 00 Praha 3

Telefon: 222 718 996       Telefon+fax: 222 720 747

E-mail: galop@galop.cz     Internet: www.galop.cz

Poslední revize: 8. prosince 2006